Kabelverschraubungen für sichere Elektromobilität

Der agile Stromer

GREBENSTEIN – Elektromobilität ist keine Zukunftsmusik mehr. Auf Messen und in Fachzeitschriften sind sie zu bewundern, die zumeist gewöhnungsbedürftig anmutenden Elektroautos. German E-Cars geht den Weg, alltagstaugliche Serienfahrzeuge „auf Elektro“ umzurüsten. Die Kombination unterschiedlicher Antriebs- und Fahrzeugarten decken den unterschiedlichen Mobilitätsbedarf ab. Dabei stellen die E-Cars besondere Anforderungen z. B. an die Kabeleinführungen.

Die German E-Cars GmbH – eine Schwester der FRÄGER GmbH – hat schon früh die Zeichen der Zeit erkannt: Auf Basis der langjährigen Erfahrungen in der industriellen Fertigung von Getriebe- und Motorensystemen präsentierte das Unternehmen schon 2009 mit „Benni“ das  erste deutsche Elektro-Serienfahrzeug – längst vor der deutschen Energiewende und den Initiativen rund um die Elektromobilität.

Aktuell bietet German E-Cars mit dem Stromos ein praxistaugliches Fahrzeug: Er basiert auf dem Suzuki Splash bzw. Opel Agila und verfügt, wie seine „Benzin-Brüder“, über Flexibilität, Ausstattung und Sicherheit eines ausgereiften Serienfahrzeugs – gepaart mit einem innovativen E-Antrieb. Dazu hat der Hersteller den FRÄGER E-Powertrain platzsparend im Motorraum integriert. Mit 56 kW und einem Drehmoment von 140 Nm fährt der Kompaktwagen 120 km/h Spitze und schafft eine Reichweite von gut 100 km. Gespeist wird der E-Antrieb durch innovative Lithium-Ionen-Batterien, ergänzt um eine leistungsfähige Energierückgewinnung beim Bremsen.

Bei Kabelführung auf Nummer Sicher gehen

German E-Cars stellt inzwischen bis zu 300 Fahrzeuge pro Jahr her. „Damit wir den hohen Ansprüchen der Autofahrer entsprechen, setzen wir beim Aufbau auf ausgereifte Technik und hochwertige Komponenten“, sagt Jan Bottner, technischer Einkäufer des expandierenden E-Auto-Herstellers. „Bei der Kabelführung beispielsweise gilt es, einige Aspekte zu berücksichtigen, damit die Fahrzeuge bei den unterschiedlichsten Bedingungen zuverlässig funktionieren: Vibrationen, wechselnde Witterungsbedingungen und Temperaturen, wie sie beim Fahren ständig vorkommen, müssen langfristig beherrscht werden.“ Daher habe man sich für die innovativen Kabelverschraubungen blueglobe aus dem Hause PFLITSCH entschieden. Diese sorgen dafür, dass die Steuerleitungen sicher abgedichtet in die jeweiligen Gehäuse der einzelnen Batterien und des Bordsystems eingeführt werden. „Für uns ist die Elektromobilität ein wichtiger Zukunftsmarkt, für den wir bereits Lösungen entwickelt und im Feldtest haben“, unterstreicht Carsten Wohlrath, Vertriebsleiter und Prokurist beim Kabelführungsspezialisten PFLITSCH aus Hückeswagen. So finden sich PFLITSCH-Kabelverschraubungen z. B. auch in einem Elektro-Formelrennwagen, den Studenten der Uni Siegen realisiert haben.

## Kabelschonende Abdichtung bis IP 68

PFLITSCH erreicht die sichere Kabelabdichtung bei der blueglobe über einen kugelförmigen Dichteinsatz, der beim Anziehen der Druckschraube die Summe der auf ihn wirkenden Kräfte optimal auf das durchgeführte Kabel zentriert und es so großflächig umschließt. Dieses schonende und doch zugleich wirkungsvolle Konzept erzielt problemlos serienmäßige Dichtigkeiten von IP 68 (>15 bar) – übliche Kabelverschraubungen erreichen nur IP 54. Die Kabelverschraubungen sind damit staub- und tauchwasserdicht bis 150 m. Prüflinge haben sogar den IP 69K-Test nach DIN 40050 Teil 9 bei 100 bar Wasserdruck und 80 °C bestanden. „Das passt zu unserem hohen Qualitätsniveau“, sagt Jan Bottner.

Das patentierte PFLITSCH-Dichtverfahren sorgt außerdem für lange Lebenszyklen, da das durchgeführte Kabel nicht irreparabel eingeschnürt wird, wie es bei herkömmlichen Kabelverschraubungen in der Praxis häufig vorkommt. „Mit dem blueglobe-Konzept müssen wir nicht damit rechnen, dass Abdichtung und Zugentlastung mit der Zeit nachlassen“, verweist Bottner auf ihre hohe Systemsicherheit. Außerdem ergibt dieses Dichtprinzip im direkten Vergleich mit herkömmlichen Kabelverschraubungen eine um bis zu 200% bessere Zugentlastung nach EN 50262, Klasse B.

Größere Spannbereiche – weniger Typen

German E-Cars setzt bluegobe-Kabelverschraubungen aus Messing mit einem Dichteinsatz aus TPE-V ein. Verwendet werden die Größen M12, M20 und M25. „Mit diesen 3 Typen können wir aufgrund der großen Spannweiten der Dichteinsätze Leitungen von 2 bis 20 mm sicher einführen“, erklärt Jan Bottner. „Bei herkömmlichen Kabelverschraubungen mussten wir hierzu deutlich mehr Größen einsetzen, was Bestellung, Montage und Ersatzteil-Bevorratung erschwerten. Modellrechnungen mit dem PFLITSCH-System haben einen Gesamtvorteil von bis zu 40% ergeben. „Auch diese Einsparungen sprechen für die PFLITSCH-Lösung“, bilanziert Bottner.

Der blaue Dichteinsatz steckt unverlierbar in der Druckschraube. Der verwendete Kunststoff ist ausgelegt für einen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und +130 °C und garantiert eine lange Lebensdauer. Neben den Kabelverschraubungen aus Messing und PA-Kunststoff, wie sie German E-Cars einsetzt, gibt es noch eine Variante in Edelstahl. Lieferbar sind Größen von M12x1,5 bis M85x1,5 für Kabeldurchmesser von 2 mm bis 77 mm.

Auch in Sachen Kennzeichnung geht die PFLITSCH-Lösung weiter, als es die Norm vorschreibt: Der „globemarker“ – ein sechseckiges Kunststoffteil außen am Dichteinsatz – sorgt für eine eindeutige Kennzeichnung der Einsatzdichtung und der durchführbaren Kabeldurchmesser. Gemeinsam mit der umfassenden Kennzeichnung auf der Druckschraube erleichtert das die Zuordnung und Montage der Bauteile und erhöht die Sicherheit.

Wichtig für Anwender wie German E-Cars: Die blueglobe ist zertifiziert nach europäischer Norm EN 50262: 1998 + A1:2001 + A2:2004. Auch die US-amerikanische Zertifizierung nach UL 514 B liegt vor. Ebenso sind die Messing-, Edelstahl- und Kunststoff-Typen ATEX-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen.

Sichere EMV-Lösung dank IRIS-Ringfeder

Damit elektronische Systeme nicht durch elektromagnetische Wellen gestört werden und selbst auch keine solchen ausstrahlen, müssen sie aktuellen EMV-Bedingungen entsprechen: Ein umfassendes Schirmkonzept ist notwendig, das Gehäuse und Kabel möglichst lückenlos abdichtet. Daher nutzt German E-Cars die hochwertigen EMV-Kabelverschraubungen der UNI Dicht-Serie. Genau wie bei der blueglobe sorgt hier ein großflächiger Dichteinsatz für eine schonende Abdichtung mit Schutzart IP 68 sowie eine überdurchschnittliche Zugentlastung. Innerhalb der Messing-Verschraubung übernimmt eine IRIS-Feder den sicheren 360°-Kontakt zum Schirmgefecht des Kabels. Beim Anziehen der Druckschraube verjüngt sich der IRIS-Federring zwischen zwei Konen und wird zuverlässig auf den abisolierten Leitungsschirm gepresst. So entsteht eine niederimpedante leitende Verbindung zwischen Gehäuse, Verschraubung und Schirm.

Fazit von Jan Bottner: „Mit PFLITSCH haben wir einen Partner, der den sensiblen Bereich der Kabeleinführung sicher beherrscht. Daher werden die Verschraubungen blueglobe und UNI Dicht auch in unseren neuen Fahrzeugen zu finden sein.“

Weitere Informationen:

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Dipl.-Ing. Carsten Wohlrath

Ernst-Pflitsch-Straße 1

D - 42499 Hückeswagen

Tel.: 02192 / 911-0; Fax: 02192 / 911-211

Internet: www.pflitsch.de

E-Mail: info@pflitsch.de

German E-Cars GmbH, Über der Bahn 2, D-34393 Grebenstein,

www.german-e-cars.de

Der Autor: Dipl.-Ing. Walter Lutz, freier Fachjournalist bei werdewelt.info, Haiger

Bild 1: Mit dem Stromos auf Basis des Opel Agila bietet German E-Cars ein praxistaugliches Serienfahrzeug, das bereits in größeren Stückzahlen gebaut wird.

(Bild: German E-Cars)

Bild 2: Angetrieben wird der Stromos von dieser kompakten E-Einheit aus dem Hause Fräger. (Bild: German E-Cars)

Bild 3: In verschraubten Edelstahl-Gehäusen  integriert German E-Cars die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus. Für die vibrationssichere und witterungsbeständige Einführung der Steuerleitungen sorgen Kabelverschraubungen der blueglobe-Reihe. (Bild: German E-Cars)

Bild 4: Deutlicher Unterschied: Während herkömmliche Kabelverschraubungen den Kabelmantel irreversibel einschnüren können (r.), sorgt die blueglobe (l.) auch bei IP 68  für eine schonende und dauerhaft gute Abdichtung. (Bild: PFLITSCH)

Bild 5: Der blaue Dichteinsatz der blueglobe schmiegt sich beim Anziehen der Druckschraube großflächig an das durchgeführte Kabel an. Dieses Konzept erreicht mehr Zugentlastung, hohe Vibrationssicherheit und eine Schutzart von IP 68

(Bild: PFLITSCH)

Bild 6: Die eindeutige Kennzeichnung der blueglobe mit dem sechseckigen globemarker erleichtert dem Elektromonteur die Arbeit, da Angaben zu den verwendbaren Kabeldurchmessern am Bauteil parat sind. (Bild: PFLITSCH)

Bild 7: Mit der UNI IRIS stellt German E-Cars sicher, dass das Steuerungssystem der Elektrofahrzeuge elektromagnetisch nicht gestört wird. (Bild: PFLITSCH)

Hinweis: Die Bilder sind für den Druck nicht freigegeben. Bitte wenden Sie sich dafür an den angegebenen Pressekontakt.