PFLITSCH blueglobe CLEAN Plus® für Chemie- und Kosmetik-Produktion

Hygiene-Kabelverschraubung ist komplett nach EHEDG designed und zertifiziert

HÜCKESWAGEN – PFLITSCH hat seine Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus® speziell für anspruchsvolle Branchen wie die Pharma- und Chemie-Industrie, die Lebensmittel- und Reinraumtechnik entwickelt. In deren Produktionsanlagen müssen z. B. Anhaftungen von Schmutzpartikeln, die die Bildung von Bakteriennestern begünstigen können, ausgeschlossen werden. Hohlräume, Spalte und offene Gewindegänge sind daher tabu – eine besondere Herausforderung für Kabelverschraubungen, denn bei herkömmlichen Lösungen sind außenliegende Gewinde und Spalte zwischen Druckschraube und Einsatzdichtung konstruktive Normalität. Hygienic Design ist gefordert.

Die blueglobe CLEAN Plus® wurde nach dem anspruchsvollen EHEDG-Standard und nach BGN-Vorgaben designed und als erste Komplettverschraubung zertifiziert, während andere Kabeleinführungen, die auf dem Markt erhältlich sind, z. B. ausschließlich in Sachen Material zugelassen sind. Die PFLITSCH-Lösung verfügt über glatte Oberflächen (Rauheit Ra < 0,8 μm) sowie gerundete Übergänge zu den Schlüsselflächen. Für den Verschraubungskörper wird der hochwertige Edelstahl 1.4404/AISI 316L verwendet, den PFLITSCH auf einem Bearbeitungszentrum so fertigt, dass er eine sehr glatte Oberfläche sowie Konturen ohne Ecken und Kanten aufweist. PFLITSCH verwendet für Dichteinsätze und Dichtscheiben nur Kunststoffe entsprechend der FDA 21 CFR §177.2600, die nach der EU-Verordnung 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind.

Wenige Komponenten – einfache Montage

Auch bei der Montage überzeugt die blueglobe CLEAN Plus®: Denn mit ihren wenigen Systemteilen lässt sich die Kabelverschraubung sehr einfach installieren. Der Verschraubungskörper wird entweder in die Gehäusewand eingeschraubt oder in Durchgangsbohrungen eingesteckt und mit einer Gegenmutter fixiert. Anschließend wird die Druckschraube aufgeschraubt, das Kabel durchgeschoben und die Druckschraube auf Block – spaltfrei – angezogen. Eine bündige Dichtscheibe aus einem zugelassenen Elastomer-Werkstoff dichtet die Kabelverschraubung gegen das Gehäuse sicher ab. Die gesamte Montage erfolgt von außen ohne Spezialwerkzeug.

Die blueglobe CLEAN Plus® gibt es aktuell in den Größen M8 bis M40 für Kabeldurchmesser bis 29 mm. Sie erreicht die hohen Schutzarten IP 66,  IP 68 (bis 15 bar) und IP 69K und ist einsetzbar bei Temperaturen von -40 °C bis +85 °C. Die Hygiene-Kabelverschraubung gibt es auch als EMV-Variante blueglobe TRI CLEAN Plus® mit überdurchschnittlich hohen Schirmdämpfungswerten.

Weitere Größen und eine Serie aus Kunststoff im gleichen Hygienic Design sowie eine Anschlussmöglichkeit von Hygiene-Schläuchen sind in Vorbereitung. Des Weiteren bietet PFLITSCH eine Vielzahl an kundenspezifischen Sonderlösungen für die Lebensmittel- und Pharma-Industrie an.

Weitere Informationen:

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Kerstin Wenzel/Leiterin Marketing		Tel.: 02192/911-0

Ernst-Pflitsch-Str. 1			Internet: www.pflitsch.de

D - 42499 Hückeswagen			E-Mail: info@pflitsch.de

Bild 1: Die blueglobe CLEAN Plus® ist als erste Komplett-Kabelverschraubung nach dem EHEDG-Standard und den BGN-Vorgaben designed und zertifiziert. (Bild: PFLITSCH)

Bild 2: Alle Teile der blueglobe CLEAN Plus® sind unter Hygiene-Anforderungen gestaltet. Der Verschraubungskörper besteht aus Edelstahl 1.4404/AISI 316L mit einer sehr glatten Oberfläche (Rauheit Ra < 0,8 μm), Dichteinsätze und Dichtscheiben aus Kunststoff entsprechen der FDA 21 CFR §177.2600. (Bild: PFLITSCH)

Bild 3: Die Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus® wird „auf Block“ geschraubt, sodass der Gewindegang komplett abgedeckt wird und sich keine Schmutzpartikel, also auch keine Bakterien ablagern können. (Bild: PFLITSCH)