PFLITSCH ist Trendsetter bei teilbaren Kabelverschraubungen

Langlebige und sichere Lösungen für die Einführung konfektionierter Kabel

HÜCKESWAGEN – Um konfektionierte Kabel einfach und sicher in Schaltschränke einzuführen, setzt PFLITSCH mit komplett teilbaren Kabelverschraubungen und Flanschen wieder einmal Maßstäbe: Denn die Lösungen aus Hückeswagen auf Basis des bewährten UNI Dicht®-Systems bieten überdurchschnittlich hohe Schutzarten und Zugentlastungswerte, lassen sich sehr leicht montieren und sorgen für eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer der Installation. Auch bei Instandhaltungsarbeiten punkten die teilbaren Systeme UNI FLANSCH™ und UNI Split Gland® als Kabelverschraubung.

Um die Qualität zu steigern und Montagezeiten zu verringern, setzen Hersteller aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik und Automatisierung immer häufiger vorgefertigte und getestete Kabelkonfektionen ein, die mit Steckern, Sensoren, Kabelschuhen usw. ausgestattet sind. Denn damit ergeben sich echte Wettbewerbsvorteile und Kostenreduktionen. Damit diese vorgefertigten Installationen in Schaltschränke eingeführt werden können, bedarf es besonderer Kabeleinführungslösungen. Bisher gab es am Markt  hauptsächlich Flanschsysteme, die montageaufwändig, nur ungenügend dicht und kaum zugentlastend waren. Denn viele dieser Systeme verwenden einen Rahmen, der in den Gehäuse-Ausbruch eingesetzt wird und der verschiedene Dichttüllen entsprechend der Einsatzbedingungen und Kabelquerschnitte aufnimmt. Solche Lösungen erreichen in der Regel höchstens Schutzarten bis IP 54 und leidliche Zugentlastungswerte, die nur mit verteuernden Maßnahmen wie zusätzlichen Klemmleisten erhöht werden können. Auch die Montage benötigt aufgrund vieler unterschiedlicher Teile Zeit und Erfahrung. Tüllen für Sonderkabel sind in der Regel nicht verfügbar, und die verwendbaren Kabeldurchmesser sind meist begrenzt.

Kabelführungsspezialist PFLITSCH aus Hückeswagen bietet mit UNI FLANSCH™ und UNI Split Gland® Lösungen, die gängige Produkte in den Schatten stellt. Denn die teilbaren Kabeleinführungen auf UNI Dicht®-Basis räumen mit deren Nachteilen aus und erfüllen die hohen Ansprüche der Industrie in Bezug auf Dichtigkeit, Zugentlastung, Vibrationssicherheit, Lebensdauer usw.

UNI FLANSCH™ - Schutzarten bis IP 66 sind möglich

Die Leitungseinführung UNI FLANSCH™ besteht aus einer zweiteiligen Rahmenplatte, die exakt in Standard-Blechausschnitte von 112 mm x 36 mm für 24-polige schwere Steckverbinder passt. Wahlweise ist UNI FLANSCH™ verfügbar aus hochwertigem PA-Kunststoff (in Grau und Schwarz) oder als Metallversion aus Zinkdruckguss unter dem Namen UNI FLANSCH™ HD (Heavy Duty) für Anwendungen in sehr rauer Industrie-Umgebung. In die Rahmenplatte integriert sind drei Verschraubungskörper, die im Aufbau dem UNI Dicht®-System entsprechen. Für diesen Flansch hat PFLITSCH Druckschrauben entwickelt, die ebenfalls teilbar sind, damit auch konfektionierte Kabel eingeführt werden können.

Diese PFLITSCH-Lösung überzeugt – im Vergleich zu gängigen Produkten – mit hohen Dichtigkeiten bis IP 66 und erhöhten Zugentlastungswerten, die ohne zusätzliche Maßnahmen erreicht werden. Aufgrund der wenigen Systemteile kann der UNI FLANSCH™ sehr einfach montiert und demontiert werden. Die Flanschplatte wird über vier Durchgangslöcher sicher am Schaltschrank verschraubt. Die Kunststoffvariante gibt es außerdem mit vier innenliegenden Gewindebuchsen für die Montage von innen, wodurch sich ein  vollständiger Berührungsschutz nach Schutzklasse 2 (DIN EN 61140, VDE 0140-1) ergibt.

Eine umlaufende, eingeschäumte Lippe übernimmt die Abdichtung zwischen Flanschplatte und Gehäusewand. Damit erreicht das System einen umfassenden Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und verhindert das Eindringen von Staub. Einsetzbar ist der UNI FLANSCH™ im Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C.

Drei Kabelverschraubungen führen Kabelvielfalt

In der Flanschplatte sind drei Kabelverschraubungskörper integriert, in die über 100 verschiedene geschlitzte, geteilte oder Standard-Dichteinsätze aus dem UNI Dicht®-Programm passen. Verfügbar sind diese Dichteinsätze aus TPE-V für Kabelquerschnitte von 2,0 mm bis 20,5 mm. Mit Mehrfach-Dichteinsätzen lassen sich auch mehrere Kabel, selbst mit unterschiedlichen Durchmessern, platzsparend durch eine Verschraubung führen. Einsätze für Flach- und Sonderkabel sind ebenfalls lieferbar. Das PFLITSCH-Prinzip „Lochen nach Wunsch“ ermöglicht die wirtschaftliche Realisierung von individuellen Dichteinsätzen – perfekt abgestimmt  auf die Anzahl und Durchmesser der verwendeten Kabel.

Wie bei UNI Dicht® nutzt auch der UNI FLANSCH™ das einzigartig weiche und großflächige PFLITSCH-Abdichtungsprinzip: Beim Anziehen der Druckschraube schmiegt sich der Dichteinsatz so an den Kabelmantel an, dass sich hohe Schutzarten bis IP 66 und Zugentlastungswerte ergeben, die über der EN 50262, Klasse A liegen. Dabei wird das Kabel nicht irreparabel eingeschnürt, wie es bei den herkömmlichen Lamellen-Gummiring-Lösungen vorkommt. So ergibt sich eine funktionierende Abdichtung über eine lange Betriebsdauer hinweg.

Auch Torsionskräfte werden sicher abgefangen. Dazu verfügen Verschraubungskörper und Dichteinsätze über eine Längsriffelung, sodass sich der Dichteinsatz beim Anziehen der Druckschraube nicht verdreht. Zusätzliche Abfang- und Stabilisierungsvorrichtungen werden nicht benötigt.

Montage ist einfach und sicher

Die Montage des UNI FLANSCH™ mit seinen wenigen Systemteilen ist denkbar einfach: Die konfektionierten Kabel werden zunächst durch den Ausschnitt geführt. Danach werden die Kabel mit einer speziellen Spreizzange in die jeweilige Bohrung der Dichteinsätze eingelegt. Die beiden Rahmenhälften werden dann am Ausschnitt platziert und miteinander verrastet. Nach der Verschraubung der Rahmenplatte am Gehäuse steckt der Monteur die Dichteinsätze in die drei integrierten Verschraubungskörper. Zum Schluss werden die zweiteiligen Druckschrauben um die Kabel gelegt, zusammengeschoben und mit einem Spezialsteckschlüssel angezogen. Die so montierte Einheit dichtet den Ausschnitt im Schaltschrank sicher ab. Ebenso einfach läuft die Demontage, z. B. wenn sich die Kabelkonfektionierung ändert. Nicht genutzte Bohrungen werden einfach mit Verschlussbolzen abgedichtet.

UNI Split Gland® - Teilbare Einzelverschraubung auch für Instandhaltung

Um konfektionierte Kabel durch eine einzelne Bohrung einführen zu können, hat PFLITSCH die komplett teilbare UNI Split Gland® entwickelt. Auch sie basiert auf dem bekannten UNI Dicht®-System und erreicht installiert die hohe Schutzart IP 67.

Die UNI Split Gland® aus hochwertigem Polycarbonat gibt es aktuell in der gängigen Größe M25. Da der Markt auch andere Größen stark nachfragt, plant PFLITSCH weitere Typen in M20 und M32. Ebenso wird derzeit eine HD-Variante aus Zink-Druckguss in M25 für Anwendungen in rauer Industrieumgebung bei hohen mechanischen Belastungen entwickelt.

Jede UNI Spilt Gand® ist kombinierbar mit allen applikationsspezifischen TPE-Dichteinsätzen aus dem UNI Dicht®-Programm. Die M25 dichtet Kabel mit Durchmessern von 2 mm bis 20,5 mm zuverlässig ab. Zugelassen sind diese teilbaren Kabelverschraubungen für Temperaturen von -20 °C bis +80 °C.

Die teilbaren oder geschlitzten Dichteinsätze – hierbei lassen sich in der Mehrfach-Variante auch mehrere Kabel durch eine Verschraubung führen – machen die Vorteile dieser geteilten Verschraubung deutlich. Bei konfektionierten Kabeln kann der ganze Bohrungsdurchmesser genutzt werden, um z. B. Stecker oder Sensoren durch die Gehäusewand zu führen.

Wie beim UNI FLANSCH™ ist auch hier die Montage denkbar einfach: Zuerst legt der Monteur das oder die Kabel in den Dichteinsatz ein, beispielsweise mit der PFLITSCH-Spreizzange. Dann werden die beiden Verschraubungshälften um die Kabel gelegt und sicher miteinander verrastet. Der Verschraubungskörper wird in die Gehäusebohrung geschraubt bzw. bei Durchgangsloch mit einer ebenfalls teilbaren Gegenmutter fixiert -   und der Dichteinsatz in diesen hineingeschoben. Anschließend werden die beiden Hälften der Druckschraube um die Installation gelegt, miteinander verriegelt und verschraubt. Erreicht werden dabei – wie bei den PFLITSCH-Kabelverschraubungen üblich – hohe Zugentlastungswerte nach EN 50262. Zur Demontage der UNI Split Gland® lassen sich die beiden Verschraubungshälften mit einem Schraubendreher einfach wieder entriegeln.

Einen entscheidenden Vorteil bringt die teilbare UNI Split Gland® bei Instandhaltungs- und Revisionsarbeiten: Ist nämlich eine alte Verschraubung defekt oder dichtet sie nicht mehr ausreichend ab, wird ihr Verschraubungskörper zerstört und entfernt. Anschließend lässt sich die UNI Split Gland® wie beschrieben um das Kabel herum montieren, ohne die Installation abklemmen zu müssen. Das ist sogar im laufenden Produktionsbetrieb möglich.

Weitere Informationen:

PFLITSCH GmbH & Co.KG

Kerstin Wenzel / Leiterin Marketing	Tel.: 02192 / 911-0; Fax: 02192 / 911-211

Ernst-Pflitsch-Str. 1			Internet: www.pflitsch.de

D - 42499 Hückeswagen			e-mail: info@pflitsch.de

Bild 1: Der geteilte UNI FLANSCH™ ermöglicht die Kabeleinführung von konfektionierten Kabeln und überzeugt mit der hohen Schutzart IP 66 sowie erhöhten Zugentlastungswerten.

Bild 2: UNI FLANSCH™ besteht aus einer zweiteiligen Rahmenplatte, die exakt in Standard-Blechausschnitte von 112 mm x 36 mm für 24-polige schwere Steckverbinder passt. UNI FLANSCH™ HD aus Zinkdruckguss ist konzipiert für die Kabeleinführung unter rauen Industriebedingungen.

Bild 3: UNI FLANSCH™ besteht aus einer zweiteiligen Rahmenplatte, die exakt die Standard-Blechausschnitten von 112 mm x 36 mm für 24-polige schwere Steckverbinder überdeckt. Bei der Montage werden zunächst die konfektionierten Kabel durch den großen Blechausschnitt geschoben und mit den entsprechenden Dichteinsätzen versehen. Anschließend werden die Hälften der Rahmenplatte und die ebenfalls geteilten Druckschrauben verschraubt.

Bild 4: Mit der praktischen PFLITSCH-Spreizzange werden die Kabel leicht und sicher in die Bohrungen der Dichteinsätze eingelegt.

Bild 5: Über die weltweit erste geteilte Einzelkabelverschraubung UNI Split Gland® mit Schutzart IP 67 lassen sich konfektionierte Kabel durch eine Bohrung zuverlässig einführen. Diese Lösung ist auch interessant für die Instandsetzung oder Modernisierung bestehender Kabeleinführungen, da der Austausch der Kabelverschraubung ohne Abklemmen des Verkabelung vollzogen werden kann.